## Slide 1
LABORATION · KVALITETSTEKNIK & INDUSTRIELL STATISTIK
SPC-laborationen
Statistisk processtyrning och kapabilitetsstudier
UTG
ÖTG
Svenska Axel AB · Svarv 3 · Axel Ø 25,000 ± 0,050 mm
spc-lab.vercel.app
Notes: Introduktionsbild. SPC = Statistical Process Control, statistisk processtyrning. Laborationen körs helt i webbläsaren på spc-lab.vercel.app — ingen installation.

## Slide 2
SCENARIOT
Din första dag som kvalitetsingenjör
Du är nyanställd kvalitetsingenjör på Svenska Axel AB, som tillverkar axlar till växellådor. Företagets viktigaste maskin, CNC-svarven Svarv 3, svarvar axeln A-2504.
Kunden klagar på för många kasserade axlar — och din chef vill att du reder ut varför.
DITT UPPDRAG
Ta reda på var variationen kommer ifrån, bevisa det med data — och åtgärda processen så att kunden slutar få skrot.
ARTIKEL
Axel A-2504
MÅTT
Ø 25,000 mm
TOLERANS
± 0,050 mm
MASKIN
Svarv 3 (CNC)
KRAV MASKIN
Cm, Cmk ≥ 1,67
KRAV PROCESS
Cp, Cpk ≥ 1,33
Notes: Berättelsen bär laborationen: allt studenten gör knyts till uppdraget. Kraven 1,67 (maskin) och 1,33 (process) återkommer i momenten.

## Slide 3
LÄRANDEMÅL
Efter laborationen kan du …
1
Variation — förklara skillnaden mellan slumpmässiga och urskiljbara orsaker till variation.
2
Maskinkapabilitet — genomföra och tolka en Cm/Cmk-studie — och förklara varför läge och spridning är två skilda problem.
3
Styrdiagram — upprätta x̄- och R-diagram, beräkna styrgränser ur processdata och ställa diagnos med mönsterregler (Western Electric).
4
Processkapabilitet — genomföra och tolka en Cp/Cpk-studie — och förklara varför processkapabiliteten alltid är sämre än maskinkapabiliteten.
5
Förbättringsarbete — prioritera åtgärder utifrån hur variationskällor adderas kvadratiskt, och verifiera förbättringar med data (PDCA — Planera–Gör–Studera–Lär).
Notes: Lärandemålen är hämtade ordagrant ur lärarhandledningen (avsnitt 1). Varje mål motsvarar ungefär ett moment i laborationen.

## Slide 4
UPPLÄGG
Fem moment — som låses upp i tur och ordning
0
Teori &
variation
ca 20 min
→
1
Maskin-
kapabilitet
ca 30 min
→
2
Styrdiagram
ca 40 min
→
3
Process-
kapabilitet
ca 30 min
→
4
Förbättra &
verifiera
ca 30 min
→
§
Labrapport
→ PDF
Varje moment avslutas med självrättande kontrollfrågor och en reflektionsfråga. Nästa moment öppnas först när både uppgiften och frågorna är klara.
Räkna med 2–3 timmar totalt. Du kan stänga sidan och fortsätta senare — allt sparas automatiskt.
Notes: Tiderna är riktvärden ur lärarhandledningen. Moment 0–2 hinns oftast på passets första halva, 3–4 plus rapport på den andra. Avslöja inte de inbyggda överraskningarna (felcentrerad maskin i M1, underkänt Cp i M3, fixturfällan i M4).

## Slide 5
VIKTIGT
Innan du börjar
1
Ange ditt riktiga namn
För- och efternamn på startskärmen. Namnet skapar dina personliga mätdata och skrivs in i labrapporten — en rapport utan ditt riktiga namn kan inte bedömas.
2
Samma webbläsare, samma enhet
Hela laborationen. Din progression sparas lokalt i webbläsaren — byter du dator eller webbläsare får du börja om. Använd inte privat-/inkognitoläge.
3
Dator eller surfplatta
Rekommenderas. Mobil fungerar, men diagrammen blir små.
4
Jobba i din egen takt
Momenten tar 2–3 timmar totalt. Du kan pausa när som helst och fortsätta senare.
Notes: De två första punkterna är de som oftast går fel: smeknamn/alias i rapporten, eller progression som 'försvinner' för att studenten bytt enhet eller kört inkognito.

## Slide 6
EXAMINATION
Inlämning — så redovisar du
1
Genomför alla moment
Klicka dig igenom moment 0–4 tills rapportvyn visar stämpeln ”Laboration genomförd”.
2
Spara som PDF
Knappen ”Skriv ut / spara som PDF” i rapportvyn. Gör detta helst från en dator.
3
Ladda upp på Canvas
Lämna in PDF-filen som en vanlig inlämningsuppgift på kursens Canvas-sida.
Observera: ingenting lämnas in i själva laborationen — inlämningen sker på Canvas.
Notes: Rapporten sammanställs automatiskt: data, diagram, beräkningar, quizresultat och reflektioner. Lärartips: samma namn i din egen kopia av laborationen återskapar studentens exakta data för stickprovskontroll.

## Slide 7
UTG
ÖTG
Stämpla in →
spc-lab.vercel.app
Lycka till — och kom ihåg: variation är kvalitetens fiende nummer ett.
Notes: Låt länken stå kvar medan studenterna stämplar in och kommer igång.